TEMA 3. ETIQUETADO DE RESIDUOS

Ejercicio 1

El diagrama de flujo del proceso industrial de una empresa dedicada al proceso de galvanizado en caliente se muestra en la Figura 1:

La Tabla 1 indica, además de las materias primas consumidas anualmente, los residuos/subproductos que se generan. Asimismo, también se identifican las materias empleadas en cuya composición existe alguna sustancia peligrosa para el medio ambiente. El criterio de identificación seguido para este último punto ha sido la mención de la sustancia empleada o alguno de sus componentes en la tabla 3 del Real Decreto 833/1988.

En la Tabla 2 se indica la composición de los productos y subproductos y emisiones fuente que se detallan en la Tabla 1.

Se seleccionan 3 productos catalogados como residuos peligrosos del proceso:

- Baño de desengrase agotado, R2*

- Baño de decapado agotado, R3*

- Polvo de la depuración del aire de escape, R7*

Como productor de residuos peligrosos, y de acuerdo a la normativa  vigente, genera una etiqueta para los envases que vayan a albergar cada uno de los 3 residuos peligrosos anteriores.

# Text boxes

### Figura 1: Flujo de materias de una empresa de Galvanizado en caliente. Fuente: Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones: Galvanizado en caliente (página 53).

Tabla 1. Materias primas empleadas y destino en la empresa de galvanizado en caliente. Fuente: publicaciones Ihobe,  Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones: Galvanizado en caliente (página 54).

Tabla 2. Composición de los residuos/subproductos y emisiones Fuente: publicaciones Ihobe Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones: Galvanizado en caliente (página 54).